## Slide 1
IoT 기반 스마트 도어락 관리시스템
IoT-based Smart Door Lock Management System
지도교수 : 김영곤 교수님
2014156005 / 김동겸
2014152009 / 노형래
1 Lv
3 Lv
2 Lv

## Slide 2
INDEX
PART 01 졸업연구 개요
PART 02 관련연구 사례
PART 03 시스템 시나리오
PART 04 시스템 구성도
PART 05 시스템 모듈 상세 설계
PART 09 졸업 연구 수행 일정
PART 06 개발환경 및 개발방법
PART 07 데모환경 설계
PART 10 필요 기술 & 선행 연구
PART 08 업무 분담
PART 11 고려사항

## Slide 3
질문 : 출입 데이터 관리 시스템임을 인식할 것
수정사항
답변
사내 모든 도어락을 하나의 서버에 연결하여 도어락 개방시마다 매번 도어락 카메라를 통해 촬영한 영상, 출입한 사람의 이름, 나이, 도어락을 연 장소의 이름, 출입 시간 등을 저장합니다.
기본적으로 우리 시스템의 타겟은 회사의 중요한 정보를 관리하는 건물입니다.
이러한 출입 데이터는 현재 회사의 어떤 사람이 어떠한 패턴으로 어떠한 곳에 접근하고 있는지를 알 수 있게 하여 사고 발생 시 용의자를 검거할 수 있게 도와줄 뿐 아니라 실시간 도어락 영상을 통해 피해가 의심되는 상황에 대해 즉각 대처할 수 있도록 도와줍니다.

## Slide 4
졸업 연구 개요
CONTENTS
1
연구 개발 배경
회사, 공공기관 등에서 보관되는 중요한 정보들의 보안이 대체로 허술
방문자가 누구인지 파악이 어렵다는 점을 악용하여 이를 악용한 범죄도 빈번히 일어남

## Slide 5
졸업 연구 개요
CONTENTS
1
연구 개발 목표
회사, 공공기관 내에 존재하는 모든 도어락을 하나의 시스템으로 관리 및 제어
기대 효과
도어락 원격 제어를 통해 돌발 상황에 유연하게 대처
IoT 기술을 적용하여, 건물내 모든 도어락을 한번에 관리하고, 예측하지 못한 상황에 유동적으로 대응할 수 있음
출입을 24시간 모니터링 함으로써 허가 받지 않은 방문자로 인한 범죄 피해를 예방하고, 피해 발생 시, 출입 기록으로 범인을 특정지을 수 있음
통신 데이터 암호화를 통해 해킹과 크래킹에 대한 위험 방지

## Slide 6
관련 연구 사례
CONTENTS
2
동영상 전송 방식의 IoT 도어락 시스템의 설계 및 구현
  2015년 동계학술발표회 논문집
초음파 센서를 이용하여 방문자 인식 및 사용자에게 실시간으로 메시지 기능
카메라로 방문자의 모습을 확인하고, 녹화한 영상을 서버에 저장
다수의 도어락을 제어하기 위한 매커니즘 결여
어플리케이션을 이용하여, 원격으로 문 잠금을 해제

## Slide 7
관련 연구 사례
CONTENTS
2

## Slide 8
시스템 시나리오
CONTENTS
3
1. 도어락 개방을 위해 도어락에 카드(사원증)를 접촉
2. 동시에 도어락에 장착된 카메라가 현재 상황 녹화 및 캡쳐
3. 캡쳐된 영상에 있는 사람의 얼굴과 카드에 등록되어 있는 사진의 얼굴이 일치하는지 비교하여 다음 레벨 도어락 접근시 추가 인증을 요구할지 결정, 이때 추가 인증은 지문 인식 사용
기본 시나리오
기본 전제
1. 각 카드엔 접근 할 수 있는 Level의 범위가 정해져있으며 카드가 접근할 수 있는 레벨보다 상위레벨의 도어락은 열 수 없음
2. Level 3 도어락의 경우 출입시 도어락 개방 성공 여부와 상관 없이 관리자에게 알림

## Slide 9
시스템 시나리오
CONTENTS
3
기본 시나리오(Lv3카드의 경우)
Level1 Door Lock
Level2 Door Lock
Level3 Door Lock
LV 1
LV 2
LV 3
영상O
영상O+지문O
영상O
영상X
영상O+지문O
영상X+지문O
영상O+지문O+승인
영상O+지문X
영상X+지문X
영상X+지문O
영상X+지문X
영상O+지문O+승인
영상O+지문O

## Slide 10
시스템 시나리오
CONTENTS
3
1. 어플 내 이력 검색 클릭
2. 이름 검색
3. 해당 이름 선택
4. 출입 사진과 출입 시간 리스트 형식으로 출력
어플리케이션 기능 설명(개인 이력 검색)
1. level3로 지정된 도어락 출입
2. 관리자에게 자동으로 도어락에 접근한 사용자의 정보, 캡쳐 된 사진 등을 알림
어플리케이션 기능 설명(관리자 알림)

## Slide 11
시스템 시나리오
CONTENTS
3
1. "관리자 호출" 버튼 누르기
2. 관리자에게 해당 도어락의 이름, 레벨 등의 정보와 카메라 스트리밍
3. 관리자 승인 시 도어락 Open, 거절 시 도어락 Close
어플리케이션 기능 설명(원격 개방 요청)

## Slide 12
시스템 시나리오
CONTENTS
3
개인 이력 검색
개인 이력 검색
노형래
노형래
노형진
노형인
…
14시 출입
11시 출입
…

## Slide 13
시스템 시나리오
CONTENTS
3
관리자 알림
Level3 Door Lock
…
11시 5분
Lv3 사무실 출입

## Slide 14
시스템 시나리오
CONTENTS
3
원격 개방 요청
Lv2. 자료실
승인
거절

## Slide 15
시스템 구성도
CONTENTS
4
통신 모듈
암호화 모듈
Smart Phone
Web
DB
Server
통신 모듈
Web Server
DB 커넥션
얼굴분석모듈
암호화모듈
Application
Level3 Door Lock
Level2 Door Lock
Level1 Door Lock
통신 모듈
암호화 모듈
통신 모듈
암호화 모듈

## Slide 16
시스템 구성도
CONTENTS
4
DB
Member
이름, 직급, 레벨,
이미지 정보, 지문 정보, 카드 정보….
Door lock
이름, 상태, 레벨, 아이피…..
….

## Slide 17
시스템 모듈 상세 설계
CONTENTS
5

## Slide 18
시스템 모듈 상세 설계
CONTENTS
5
인증 모듈
기능
  출입 시도가 이루어지면, 인증 모듈이 실행된다. (여기에서 출입 시도는 NFC 태그로 이루어진다.)
  출입 모듈이 요청하는 인증 방법에 따라 카메라 모듈, 지문 인식 모듈을 실행한다.
  통신 모듈을 사용하여, 인증 데이터를 서버로 전송시키고, 서버로부터 가부 여부를 기다렸다 도어락 제어 모듈에 그에 맞는 신호를 보낸다.
다루는 정보
  NFC Data
  Image Data
  Finger Data
관련 모듈
  NFC 제어 모듈
  카메라 제어 모듈
  지문 인식 센서 제어 모듈
  클라이언트 통신 모듈

## Slide 19
시스템 모듈 상세 설계
CONTENTS
5
데이터 구조
NFC Data
(정수형) NFC 인식코드 (정수형) 권한_레벨 (문자열) 소유자 인식코드
Image Data
(날짜모듈) 일시 (정수형) 도어락 인식번호 (정수형) NFC 인식코드 (Image 모듈) 이미지
Finger Data
(날짜모듈) 일시 (정수형) 도어락 인식번호 (정수형) NFC 인식코드 (Image 모듈) 지문_이미지
Authentication
(NFC Data) nfc_Data (Image Data) image_Data (Finger Data) finger_Data

## Slide 20
시스템 모듈 상세 설계
CONTENTS
5
클라이언트 통신 모듈
기능
  서버와의 통신을 담당한다.
  실행되는 유스케이스에 따라서, 적절한 패킷을 작성하고 전송한다.
  암호화 모듈을 사용하여, 작성한 패킷을 암호화하고, 신뢰성 있는 데이터 전송을 위해 TCP 프로토콜을 사용해 통신한다.
  서버로부터 받은 응답을 처리하여 도어락 제어 모듈로 신호를 보낸다.
다루는 정보
  NFC Data
  Image Data
  Finger Data
  Client Socket
관련 모듈
  암호화 모듈
  서버 통신 모듈
  도어락 제어 모듈(도어락 개폐)

## Slide 21
시스템 모듈 상세 설계
CONTENTS
5
데이터 구조
ClientCommunication
(Integer) Flag (NFC Data) nfc_Data (Image Data) image_Data (Finger Data) finger_Data (String) ciphertext (Socket) ClientSocket (String) packet_buffer (String) return_data
고려할 점
  기능별 Flag 값 정의
  Flag 값에 따른 패킷 작성 룰 정의

## Slide 22
시스템 모듈 상세 설계
CONTENTS
5
암호화 모듈
기능
  유저 데이터를 보호하기 위해 전송 데이터를 암호화 하기 위해 사용된다.
  통신 모듈에서 호출되어 사용된다.
  AES 암호화 알고리즘을 사용한다.
구현 함수
  AddRoundKey()
  SubBytes()
  MixColumns()
  ShiftRows()
관련 모듈
  클라이언트 통신 모듈
  서버 통신 모듈

## Slide 23
시스템 모듈 상세 설계
CONTENTS
5
데이터 구조
Encryption
(NFC Data) nfc_Data (Image Data) image_Data (Finger Data) finger_Data (String) ciphertext (String) secret

## Slide 24
시스템 모듈 상세 설계
CONTENTS
5
개인 이력 검색 모듈
기능
  보안 관리자가 특정 유저(ex. 사원)의 출입 이력을 보기 위해 사원의 출입 이력을 검색한다.
  관리자 웹페이지 또는 관리자 앱에서 사용된다.
사전 조건
  관리자는 로그인 되어있는 상태여야 한다.
  시스템에 사원이 최소 1명 이상 등록되어 있어야 한다.
다루는 정보
  Worker
  AccessHistory

## Slide 25
시스템 모듈 상세 설계
CONTENTS
5
데이터 구조
AccessHistory
(String) time (Integer) doorlock_serial
Worker
(String) name (Integer) age (String) phoneNum (String) position (Integer) level (Image) picture (Image) fingerprint (AccessHistory) history

## Slide 26
시스템 모듈 상세 설계
CONTENTS
5
클래스 다이어그램(미완)

## Slide 27
시스템 모듈 상세 설계
CONTENTS
5
DB 설계
사원
사원인식코드 | 이름 | 직위 코드 | 연락처 | 이메일 주소
문자열 | 문자열 | 문자열 | 문자열 | 문자열
보안 계급
직위코드 | 직위(직책) | 부서 | 권한 레벨
문자열 | 문자열 | 문자열 | 정수형
카드
카드 번호 | 사원인식코드(외래키)
문자열 | 문자열
도어락
도어락 인식번호 | 상태 | 구역 코드(외래키)
문자열 | 정수형 | 문자열

## Slide 28
시스템 모듈 상세 설계
CONTENTS
5
DB 설계
출입 기록
카드 번호(외래키) | 도어락 인식번호(외래키) | 일시
문자열 | 문자열 | 문자열
보안 구역
구역 코드 | 장소 | 보안 레벨
문자열 | 문자열 | 정수형
인증 정보
사원인식코드 | 카드 번호(외래키) | 이미지 | 지문 이미지
문자열 | 문자열 | Byte [*] | Byte [*]

## Slide 29
개발 환경 및 개발 방법
CONTENTS
6
MySQL
Apache Tomcat
개발환경 | 버전
Iot 도어락 OS 웹서버 OS 개발언어 | 라즈비안 Windows 10 Python Java HTML, JSP
라즈베리파이3
모델 B
카메라 모듈
밀레시스텍 MI-2300
도어락
지문인식 센서
NFC 모듈

## Slide 30
개발 환경 및 개발 방법
CONTENTS
6
개발 방법
IoT 스마트 도어락
  기성제품 도어락에 릴레이 모듈을 사용하여 라즈베리파이와 연동하고, NFC와 카메라, 지문 인식 센서를 부착하여 제작
웹 서버 and 웹사이트
  자바로 관리자용 웹사이트를 구축하고, MySql로 데이터베이스를 구성하여 연동한다.
  개발 툴은 톰캣과 이클립스를 사용한다.
어플리케이션
  안드로이드 스튜디오를 사용하여 개발한다.

## Slide 31
개발 환경 및 개발 방법
CONTENTS
6
졸업작품 GitHub 주소
  https://github.com/hrnoh/graduate_proj
팀원별 GitHub ID
  팀장: 노형래
    ID: hrnoh
  팀원: 김동겸
    ID: Donggyeom

## Slide 32
데모 환경 설계
CONTENTS
7
데모 환경
  데몬 서버와 웹 서버, IoT_스마트 도어락 3개를 보안레벨 1, 2, 3 으로 설정하여 시스템을 구성한다.
  서버는 노트북에서 리눅스로 동작한다.
Level 1
Level 2
Level 3

## Slide 33
데모 환경 설계
CONTENTS
7
데모 시나리오
  앞서 제시했던 기본 시나리오대로, 테스트 케이스를 구성한다.
  카드 권한 레벨 1단계, 2단계, 3단계로 설정하고, 각 각 테스트한다.
LV 1
LV 2
LV 3
영상O
영상O+지문O
영상O
영상X
영상O+지문O
영상X+지문O
영상O+지문O+승인
영상O+지문X
영상X+지문X
영상X+지문O
영상X+지문X
영상O+지문O+승인
영상O+지문O

## Slide 34
데모 환경 설계
CONTENTS
7
데모 시나리오
  웹사이트를 사용한 관리자 기능과, 어플리케이션을 이용한 관리자 기능을 데모한다. (관리자 호출 기능, 원격 개방 기능)
  웹사이트는 삼성 노트북으로 교내 와이파이 환경에서 테스트하고, 어플리케이션은 Galaxy S7에서 데모한다.

## Slide 35
업무 분담
CONTENTS
8
과 정 | 노형래 | 김동겸
요구사항 수집 | IoT 관련 논문 조사 스마트 도어락 관련 기술 조사 | IoT 관련 논문 조사 라즈베리파이 모듈 조사
설 계 | DB 설계 웹사이트 설계 Server측 통신 모듈 설계 | 어플리케이션 설계 센싱 모듈 설계 라즈베리파이측 통신 모듈 설계
 | 분석 모듈 설계 | 
구 현 | 하드웨어 제작 분석 모듈 구현(테스트 + 실제) | 
 | 웹 서버 구축 Server측 통신 모듈 구축 | 어플리케이션 개발 라즈베리파이측 모듈 구축

## Slide 36
졸업 연구 수행 일정
CONTENTS
9
월 추진사항 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7~9
제안서 및 시나리오 작성 |  |  |  |  |  |  |  | 
자료 수집 및 분석 |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 설계 |  |  |  |  |  |  |  | 
각 모듈 구현 및 단위 테스트 |  |  |  |  |  |  |  | 
통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 테스트 |  |  |  |  |  |  |  | 
수정사항 보완 |  |  |  |  |  |  |  | 
최적화 및 최종 보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 37
필요 기술 & 선행 연구
CONTENTS
10
웹 기반 사용자 정보 암호화 알고리즘 설계 및 구현
- 한국 정보 과학회 학술 발표 논문집(2003. 10)
IoT를 이용한 스마트 도어락 시스템의 구현
- 한국 인터넷 정보 학회 춘계 학술 발표대회 논문집(2015. 5)
음성인식 디지털 도어락
한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집(2012. 7)
거리별 얼굴영상 자동 생성 방법을 이용한 원거리 얼굴인식 시스템
2014년 11월 전자공학회 논문지 제 51권 제 11 호
NFC를 활용한 능동형 인증 방법
한국통신학회논문지 '12-02 Vol.37C No.02

## Slide 38
필요 기술 & 선행 연구
CONTENTS
10
  -
Raspberry Pi Cookbook
- 라즈베리 파이 GPIO와 쉘 스크립트 학습
프로젝트로 배우는 자바 웹 프로그래밍
- JSP를 이용한 서버사이드 웹 프로그래밍 학습
(개발자와 DBA를 위한) Real MySQL
- DB 설계 및 관리와 스토어드 프로시저 등 학습

## Slide 39
고려 사항
CONTENTS
11
  -
음성 녹음과 Google TTS를 이용한 원격 인터폰 기능

## Slide 40
Q&A
THANK YOU!